ANEXO VII

CÓDIGO DE BARRAS DA ASSINATURA DIGITAL IMPRESSO NO RODAPÉ DO DOCUMENTO EMITIDO

1. O código de barras utilizado para impressão da assinatura digital dos documentos deve ser o CODE-128 (Conjunto C).

2. A altura mínima para o código de barras é 3 mm.

3. Para a impressão, se aplicará aos dados da assinatura a seguinte conversão:

3.1. os 256 bits da assinatura serão divididos em 8 palavras de 32 bits;

3.2. cada palavra será convertida em 10 dígitos decimais, com posições não significativas preenchidas com zeros.

4. as 4 primeiras palavras serão agrupadas e impressas no primeiro código de barras; as 4 últimas no segundo.

Exemplo:

Considerando o resultado anterior: 08 4F 40 88 F0 3B C2 7A 03 4B AA 86 44 E5 99 2A DD 44 F6 BD E0 30 28 66 A5 67 94 ED 6B 46 14 53

|  |  | MSB LSB |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Assinatura RSA |  | 08 4F 40 88 | F0 3B C2 7A | 03 4B AA 86 | 44 E5 99 2A |
| Convesão para base decimal | START CODE C | 0139411592 | 4030448250 | 0055290502 | 1155897642 |
| Caracter Code 128 | 105 01 39 31 15 92 40 20 44 82 50 00 55 29 05 02 11 55 89 76 42 |
| 1º Código de Barras |  |
| Assinatura RSA |  | DD 44 F6 BD | E0 30 28 66 | A5 68 94 ED | 6b 46 14 53 |
| Convesão para base decimal | START CODE C | 3712284349 | 3761252454 | 2775094509 | 1799754835 |
| Caracter Code 128 | 105 37 12 28 43 49 37 61 25 24 54 27 75 09 45 09 17 99 75 48 35 |
| 2º Código de Barras |  |